Fiche maître et assistant technique

Collège de Genève - Laboratoire de biologie

La  photosynthèse

1/1

Objectif principal

• Mesurer le dégagement gazeux (oxygène) pendant la photosynthèse en faisant varier les conditions

du milieu (concentration en bicarbonate, intensité ou qualité de la lumière) et en déduire leur influence

sur la photosynthèse.

Durée

90 minutes pour tester la variation d’un paramètre (intensité de la lumière, couleur, ou concentration de

CO2).

Conseils  pratiques

• Le plus logique est de faire travailler chaque groupe d’élèves sur une expérience (2 à 3 groupes testent l’effet de la couleur, 2 à 3 groupes testent l’intensité de la lumière, 2 à 3 groupes testent l’effet de diverses concentrations de bicarbonate).

• L’ordre de variation des facteurs du milieu proposé dans chaque fiche n’est pas aléatoire; il vaut mieux commencer par des conditions favorables à la photosynthèse que le contraire (si l’on commence par “empêcher” la photosynthèse, la plante mettra trop de temps à “redémarrer” et les résultats des élèves seront très irréguliers).

Matériel

Pour 14 élèves

• eau bouillie, bicarbonate à 0,1%, 0,5 % et 1 %.

les volumes nécessaires dépendent du nombre de groupes qui effectuent la même expérience

(compter environ 200 ml de chaque solution pour un groupe de 2 élèves).

Si une seule solution est utilisée (expérience avec les variations de lumière), multiplier le volume

nécessaire par 4.

• 2 à 3 litres d’eau tempérée

• 2 luxmètres

Par groupe de 2 élèves

• 1 support avec échelle millimétrée

• 1 bécher de 200 ml (large)

• 1 cache en bristol noir pour mettre autour du bécher, pour enlever la lumière

• 1 jeu de filtres (acétates bleu vif, vert vif et rouge vif)

On peut remplacer les acétates de couleur par des solutions colorées placées dans le bécher:

rouge:  rouge Congo à 1 g/l

vert:	chlorure de nickel à 24 g/l

bleu	4 g de sulfate de cuivre dans 1l d’eau à 1,5% d’ammoniaque

• 1 lampe halogène

• 1 seringue avec petite aiguille émoussée et 1 pino d’eau colorée

• 2 tubes en verre (2.5 cm de diamètre, 8 cm de hauteur)

• 2 capillaires avec bouchons et seringues (diamètre interne 2 mm, diamètre externe 8 mm).

• 1 chronomètre

• 1 mètre pliant