Collège de Genève – Laboratoire de biologie

Lichens et pollution de l’air

2/2

Critères de choix d'un arbre

L'observation des critères suivants permet de rendre la méthode fiable:

• choisir un arbre isolé, hors de toute zone d'ombre ou du voisinage d'obstacles ou de buissons. Les arbres d'une forêt ne conviennent pas

• tronc vertical. Les troncs inclinés ne conviennent pas

• au niveau de la surface de tronc étudiée, ce dernier ne doit pas comporter de blessures,

d'excroissances, d'éléments étrangers (punaises, clous, etc.), pas de noeuds, de branches et n'est pas

écorcé

• la circonférence au niveau de la poitrine (120 cm) doit être entre 90 cm et 280 cm.

Observation sur le terrain et recueil d'informations

Chaque groupe est responsable d'examiner 10 arbres par km2 de la carte au 1:25'000e.

Une fois l'arbre choisi selon les critères ci-dessus, notez son emplacement sur la carte en relevant les coordonnées topographiques, puis:

• posez la grille de comptage contre l'écorce à 120 cm du sol et fixez-la avec des pointes

• identifiez les espèces présentes dans chaque rectangle de la grille

• établir la liste des espèces présentes dans chaque rectangle (seule la présence ou l'absence compte)

• reportez ces observations dans un tableau de résultats.

Calcul de l'indice de la qualité de l'air

Lorsque vous avez examiné les arbres de votre station et consigné les résultats dans un tableau, vous pouvez calculer la fréquence moyenne de présence pour chaque espèce de lichen. La somme des fréquences moyennes pour les six lichens donne une valeur qui est l'indice de la qualité de l'air pour la station étudiée.

Exemple:

| Espèce | arbre 1 | arbre 2 | arbre 3 | arbre 4 | arbre 5 | arbre 6 | arbre 7 | arbre 8 | arbre 9 | arbre 10 | fréq. moy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evernia p. | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3.7 |
| Parmelia t. | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4.5 |
| Xanthoria p. | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Candelariella sp. | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4.6 |
| Parmelia s. | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4.5 |
| Hypogymnia p. | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3.7 |
| Indice de la qualité d | e l'air (so | mme de | s fréquenc | es) |  |  |  |  |  |  | 25 |

Discussion

Comparez les résultats de votre station avec ceux de vos camarades puis reportez les valeurs des différents groupes sur une carte des régions étudiées selon le code de couleur suivant:

• Zone ROUGE: valeur de 0 à 12,0. Zone pauvre en lichens; forte pollution de l'air.

• Zone JAUNE: valeur de 12,1 à 24,0. Zone moyennement colonisée par les lichens; air

moyennement pollué.

• Zone VERTE: valeur supérieure à 24,0. Zone riche en lichens; faible pollution de l'air.

Proposez des hypothèses permettant d'expliquer la différence de qualité de l'air dans les différentes stations d'observation.